## Slide 1
组会报告
汇报人：李泳贤

## Slide 2
01
FFT
PART ONE

## Slide 3
FFT算法
进行零均值化（zero-mean）。可选调用 detrend 函数做去趋势处理；
确定变量 m 的值。这个值将作为输入序列（包括填充）的长度；
应用选择的窗函数（windowing function）；
如果不选择窗函数，则将 wsum 的值设置为 m；
调用 realft 函数来执行FFT。
Notes: 零均值化是指将输入数组的平均值减去每个元素，以使数组的平均值为零。
利用最小二乘法，通过计算输入序列的平均值、斜率和截距，对输入序列进行去趋势化操作，使得序列中的趋势成分被移除。检查斜率的值是否小于 -0.04 或大于 0.04。警告信息，输入序列可能存在显著的趋势。
窗函数是一种在时域上加权输入信号的方法，常用于减少频谱泄漏和窗口边界效应。在代码中，通过循环将窗函数应用于数组的每个元素。

## Slide 4
FFT算法原理
设输入序列长度为为正整数，将该序列按时间顺序的奇偶分解为越来越短的子序列，称为基2按时间抽取的FFT算法
FFT的计算程序可以分成两部分；一部分是倒序重排，另一部分是蝶形运算。

## Slide 5
N点FFT运算流程图（N=8）
L代表某一级，(L=1，2，3…M)
旋转因子记为：，p是旋转因子指数，P相同则为同一种旋转因子。
旋转因子的增量记为：k，比如在M级(最后一级)增量k总为1。
B表示每个蝶形运算的两个输入数据的间隔。
Notes: 左边两路为输入，右边两路为输出，中间以一个小圆表示加减运算（右上路为相加输出，右下路为相减输出。
每级（列）的计算都是由N个数据输入，两两构成一个蝶形（共N/2个蝶形），每级都有N/2个蝶形，每个蝶形都要乘以旋转因子，运算而得到另外N个复数输出
进行蝶形运算，重点是要找出旋转因子W的变化规律

## Slide 6
旋转因子变化规律

## Slide 7
码位倒序重排，以N=8为例
码位倒序后的顺序是数据送入计算机的顺序
Notes: 最高位和最低位，次高位和次低位

## Slide 9
蝶形运算编程流程图
三层嵌套循环的功能是：最里面的那一层循环完成相同的蝶形运算；中间的一层循环完成因子的变化；最外面的循环完成M次迭代。
Notes: 按照蝶形图从左到右进行编程，首先有M级。
然后对于第L级，有多少种蝶形运算就要需要循环多少次;随着该循环的不同，旋转因子的指数P也不同。
同种蝶形运算的次数刚好为旋转因子增量
旋转因子在c库中无法计算，计算消去虚数单位

## Slide 10
02
AR
PART TWO

## Slide 11
Burg递推法
估计方法：直接由时间序列计算AR模型参数的方法，求前、后向预测误差平均功率最小时的反射系数 ，进而求AR模型参数 和 。
Notes: Burg法要求平均误差功率最小，进而求反射系数和ar模型各参数，这是burg法实现的前提条件。

## Slide 12
Burg递推法
设信号 观测数据区间为： ，前向、后向预测误差功率分别用 和 表示，预测误差平均功率用 为
其中，前向、后向预测误差公式分别为
Notes: Burg法的计算原理
一个数据长度为N的随机序列，通过取前向预测误差和后向预测误差各自模的平方计算各自的功率，相加后除2为预测误差平均功率

## Slide 13
Burg递推法
求预测误差平均功率 最小时的反射系数 ，令
基于反射系数 由Levison-Durbin递推关系式求AR模型参数 和 ，进而求得功率谱
Notes: 现要求平均预测误差功率最小时的反射系数，就是对其求偏导，计算出最小时的反射系数
反射系数：由低阶系数反射而成
最后再利用l-d递推式求出模型的参数

## Slide 14
Burg递推法
Burg递推法步骤：
（1）确定初始条件：白噪声功率初始值
（2），计算 ：
（3）计算 :
（4）计算 和 ：
（5）计算 ：
（6）令，重复（2）-（5）直至所需要的阶次。
Notes: 思路
首先确定初始条件，前向预测误差和后向预测误差在0阶都等于随机信号样本值，然后算出白噪声功率初始值
计算出一阶的反射系数和参数---关系
递推一阶前后预测误差，最后计算白噪声功率
P=p+1

## Slide 17
AR模型的定阶
最终预报误差准则(FPE)：
赤池信息准则(AIC)：
为分析数据的长度，为 阶模型预测误差功率估计，选择或曲线中的极小值 作为理论最优阶次。

## Slide 18
03
非线性
PART TWO

## Slide 19
庞加莱图Poincaré plot
Notes: Poincare散点图，是以相邻两个RR间期的前一个为横坐标，后一个RR间期为纵坐标为一个点，依次标绘所有正常RR间期而形成的散点分布图。

## Slide 20
庞加莱图Poincaré plot

## Slide 21
近似熵 Approximate entropy（ApEn）
Notes: 近似熵是对数据是否有规律而进行量化描述的统计学参数，它用一个非负数来表示一个时间序列的复杂性，反映了时间序列中新信息发生的可能性。
对于一系列数据来说，规律性越强，近似熵越小，相反越复杂、越缺少规律性，近似熵越大。
和是预先给定的参数，
近似熵是对数据是否有规律而进行量化描述的统计学参数，它用一个非负数来表示一个时间序列的复杂性，反映了时间序列中新信息发生的可能性。
对于一系列数据来说，规律性越强，近似熵越小，相反越复杂、越缺少规律性，近似熵越大。
𝑚 和𝑟是预先给定的参数，

## Slide 22
样本熵 Sample entropy（SampEn）

## Slide 23
近似熵与样本熵比较
近似熵
在求向量与的最大距离时，包含了自身数据段。这种做法可以避免等于0的情况，从而在中出现的情况，但是将自身数据段引入到计算当中会带来计算偏差
样本熵
计算时不与自身的数据序列作比较，即样本熵与数据的长度无关，且在参数不同时结果能保持相对一致性
Notes: 如和必然相似
不计数自身匹配的统计量，熵是新信息产生的测度，所以比较数据和其自身没有意义
代码
ApEn的等距采样问题
网上的代码只有在样本量较小时的结果才和kubios相同（<1000or700or800？）
如𝑋(𝑖)和𝑋(𝑖)必然相似
不计数自身匹配的统计量，熵是新信息产生的测度，所以比较数据和其自身没有意义
代码
ApEn的等距采样问题
网上的代码只有在样本量较小时的结果才和kubios相同（<1000or700or800？）

## Slide 24
多尺度熵 MultiScale Entropy（MSE）
多尺度熵（Multiscale entropy, MSE）将样本熵扩展到多个时间尺度，以便在时间尺度不确定时提供额外的观察视角。
Notes: 基本原理是对时间序列进行粗粒化，在越来越粗略的时间分辨率下分析时间序列
粗粒化（ Coarse Graining）数据意味着对不同长度且不重叠窗口的连续点取平均值，以创建不同尺度（或分辨率）的信号，为尺度因子（Kubios默认）
基本原理是对时间序列进行粗粒化，在越来越粗略的时间分辨率下分析时间序列
粗粒化（ Coarse Graining）数据意味着对不同长度 𝜏 且不重叠窗口的连续点取平均值，以创建不同尺度（或分辨率）的信号，𝜏 为尺度因子（Kubios默认 𝜏=1,2,…,20）

## Slide 25
去趋势波动分析 Detrended Fluctuation Analysis（DFA）
Notes: 去趋势波动分析测量信号内部的相关性，通过去除趋势项将信号与外部环境引入的噪声进行分离
计算信号的累计离差值并进行分段，各段减去对应的局部趋势后计算相应的波动信号fn，然后研究fn随分段长度n变化的分布规律。
代码里（<1000）与kubios一样

## Slide 26
关联维数 Correlation dimension
Notes: 关联维数也是对数据复杂性的度量。Kubios默认嵌入维数
r的取值，取标量的上限值为使关联函数的对数值近似为0时的r取值
下限取为使由求得的关联维数接近于m时的标量r取值
等距间隔取值，等比例递增取值，等指数比例递增取值
关联维数也是对数据复杂性的度量。Kubios默认嵌入维数𝑚=10
r的取值，取标量的上限值为使关联函数𝐶^𝑚 (𝑟)的对数值log⁡〖𝐶^𝑚 (𝑟)〗近似为0时的r取值
下限取为使由𝐷_2=lim┬(𝑟→0)⁡lim┬(𝑁→∞)⁡〖log⁡〖𝐶^𝑚 (𝑟)〗/log⁡𝑟 〗 求得的关联维数接近于m时的标量r取值
等距间隔取值，等比例递增取值，等指数比例递增取值

## Slide 27
递归图分析 Recurrence plot analysis

## Slide 28
递归图分析 Recurrence plot analysis

## Slide 29
03
三次样条插值法
PART TWO

## Slide 30
三次样条插值法
Notes: 三次样条插值就是将原始长序列分割成若干段构造多个三次函数（每段一个），使得分段的衔接处具有二阶导数连续的性质（也就是光滑衔接）

## Slide 31
三次样条插值法

## Slide 32
三次样条插值法

## Slide 33
1

## Slide 34
感谢各位观看